|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Aufliegend auf das Türblatt montiertes Dämpfungssystem GEZE ActiveStop, für kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen sowie Offenhalten von Drehtüren im Innenbereich. Für Holztüren mit Standard-Falzgeometrien und Holzzarge. Mit lackierten Abdeckhauben. Dämpfung bzw. Schließen ab ca. 25° Türöffnungswinkel, Dämpfung bzw. Öffnen ab ca. 60° Türöffnungswinkel. Freilauf zwischen 25° und 60°, Öffnungs- und Schließdämpfungsstärke auch im eingebauten Zustand über ein Ventil einstellbar. Max. Türöffnungswinkel 140°. Türöffnungswinkel zwischen 80° und 140° variabel einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040-2 aufgrund geringer Öffnungskräfte. Max. 45 kg Türblattgewicht, für linke und rechte Anschlagtüren ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Holz weiß RAL 9016 ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Holz silberfarbig RAL 9006 ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Holz Edelstahl ähnlich ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Holz nach RAL |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Aufliegend auf das Türblatt montiertes Dämpfungssystem GEZE ActiveStop, für kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen sowie Offenhalten von Drehtüren im Innenbereich. Für Glastüren mit Holzzarge. Mit lackierten Abdeckhauben. Dämpfung bzw. Schließen ab ca. 25° Türöffnungswinkel, Dämpfung bzw. Öffnen ab ca. 60° Türöffnungswinkel. Freilauf zwischen 25° und 60°, Öffnungs- und Schließdämpfungsstärke auch im eingebauten Zustand über ein Ventil einstellbar. Max. Türöffnungswinkel 110°. Türöffnungswinkel zwischen 80° und 110° variabel einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040-2 aufgrund geringer Öffnungskräfte. Max. 45 kg Türblattgewicht, für linke und rechte Anschlagtüren ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Glas weiß RAL 9016 ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Glas silberfarbig RAL 9006 ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Glas Edelstahl ähnlich ( ) Set GEZE ActiveStop aufliegend Glas nach RAL |