|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € MSW Classicline, Pureline, Protectline Manuelles Schiebewandsystem GEZE MSW Classic-, Pure- und Protectline, bestehend aus unabhängig voneinander manuell verfahrbaren Glaselementen, einem Aluminium-Laufschienensystem sowie einem der Elementanzahl entsprechenden Parkbereich zum Parkieren der Elemente. Abmessungen der manuellen Schiebewand Lichte Breite: …… mm Lichte Höhe: ….. mm (OKFFB bis UK Decke, max. 4000 mm) Anzahl Elemente: …. Stück SmartGuide Ermöglicht das Umschalten der Führungsseite des Rollenwagens in der Laufschiene ohne externe Steuerung. Auch komplexe Laufschienenverläufe sind unter Beibehaltung der permanenten Führung der Laufwagen einfach realisierbar. Anlagenverläufe ohne Drehendflügel ermöglichen die vollständige Öffnung der Anlagenfront. Laufschienensystem Fließendes Verhalten durch geführte Kurventechnik zur leichten Bedienung der Elemente, keine eckigen oder ungeführten Verzweigungen. Laufwagen mit permanent im Eingriff befindlichen Führungsrollen und mechanisch codierter Laufbahn, fix oder Führungsseite selbsttätig umschaltbar; für hohen Bedienkomfort und zur Vermeidung von Fehlbedienung. Laufwagen mit kunststoffummantelten geräuscharmen Laufrollen und abgedichteten Kugellagern, keine Kugelteller und Gleitscheiben zulässig. Laufschiene bestehend aus Aluminium-Strangpressprofilen mit dem Querschnitt 96 x 66 mm. Bauseitige Deckenabschlusswinkel werden durch optional mitzuliefernde Nutensteine an der Laufschiene befestigt. Die Laufschiene ist an bauseits tragenden Bauteilen (z.B. Stahlkonstruktionen o. ä.) zu befestigen. Laufschienenverlauf ( ) gerade ( ) kontinuierlich gebogen ( ) mit ___ Richtungsänderungen in der Anlagenfront ( ) gemäß beiliegender Zeichnung Parkbereich ( ) Position außerhalb der Anlagenfront mit Vertikal-Comfort-Verriegelung am letzten Schiebeelement, ( ) Position innerhalb in der Anlagenfront mit feststehender Drehtür ( ) 90° Parkbereich (Elemente stehen 90° gedreht zum Anlagenverlauf) ( ) Parallel-Parkraum (Elemente stehen parallel zum Anlagenverlauf) ( ) individueller Parkraum nach Zeichnung Verriegelung zum Boden Die Verriegelung erfolgt in doppelt exzentrischen Bodenhülsen mit Wechseleinsatz für optimale Ausrichtung und Passung. Stirnseitige Element Comfort-Verriegelung Die Elementverriegelung erfolgt stirnseitig über die MSW Comfort-Verriegelung, die in die mitzuliefernden Bodenhülsen sicher verriegelt und auch für Richtungsänderung bis 15 Grad geeignet ist. Die integrierte Aktivatoreinheit verbindet die Elemente untereinander und verhindert ein unbefugtes Aufhebeln. Bei Parkräumen außerhalb der Anlagenfront ist das letzte Element, das in die Anlagenfront verschoben wird, mit einer Comfort-Vertikalverriegelung ausgestattet. Diese Verriegelung verschließt das Element durch eine Drehung der Bedieneinheit an 3-Punkten gleichzeitig. Der Drehmechanismus kann über das integrierte Schloss mittels PZ gesperrt werden. Alternative Elementverriegelung Alternativ sind arretierbare Frontbodenverriegelungen und integrierte Bodenschlösser mit Profilzylinder als Elementverriegelung ausführbar. Bodenführung (alternativ) ( ) mit Bodenführung Elemente Flügelelemente bis zu einer Breite von 1500 mm, einer Höhe bis 4000 mm und einem Maximalgewicht von 150 kg. Klemmprofil aus Aluminium oben und unten mit austauschbarer Clipsblende. Oberes und unteres Klemmprofil mit integrierten Aufnahmekanälen zur Befestigung von Laufwagen, Verriegelungen und Dichtungskomponenten ohne zusätzliche Aufsatz- und Anbindungsprofile. Stirnseitige Abdeckungen bruchfest aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Verstellbereich der Laufwagen +4/-7 mm zum nachträglichen Höhenausgleich, z.B. bei Absenkung der Decke. Einteiliges, von innen verschraubtes Glasklemmprofil zur Trockenverglasung ohne Glasbearbeitung zum einfachen Austausch der Glasscheiben im Schadensfall. Ausführung Abdeckprofil (Clipsblende) ( ) Classicline (abgerundete Optik, Profilhöhe 107 mm) ( ) Pureline (eckige Optik, Profilhöhe 110 mm) ( ) Protectline (eckige Optik, Profilhöhe unten 167 mm, oben 110 mm, verbesserter Glasschutz) Oberfläche Abdeckprofil ( ) eloxiert EV1 silberfarbig ( ) eloxiert C31 Niro ähnlich ( ) pulverbeschichtet farbig nach RAL Abdichtung ( ) beidseitig oben ( ) beidseitig unten Glas ( ) Weißglasqualität (eisenoxidarm, kein Grünstich) ( ) ESG-H 10 mm (bis max. 3000 mm Höhe) ( ) ESG-H 12 mm ( ) VSG aus ESG-H 10 mm (bis max. 3000 mm Höhe empfohlen) ( ) VSG aus ESG-H 12 mm Elementaufteilung der Glastrennwand Verriegelung je nach Position mit stirnseitigen oder von der Innenseite bedienbaren Verriegelungen. Erste Verriegelung auf der Parkraumseite ausgeführt mit Riegelschloss in der feststehenden Drehtür oder in er Comfort-Vertikalverriegelung für bauseitigen Profilzylinder. …. Stück Schiebeelemente …. Stück feststehende Drehtür (am Parkbereich) ausgeführt als ( ) Anschlagtür mit TS 3000 V ( ) Drehtür (ohne Schließmittel) ( ) Pendeltür mit Bodentürschließer TS 550 NV ( ) mit Drückergarnitur ( ) mit Griffstange beidseitig …. Stück verfahrbare Durchgangstür mit gekoppelter Verriegelung für Umschaltung der Schiebe- und Drehtürfunktion. Folgende Ausführungen sind auswählbar: ( ) verfahrbare Durchgangstür mit TS 3000 V (Öffnungsrichtung begrenzt (nach innen oder außen wählbar)) ( ) verfahrbare Durchgangstür mit GEZE Boxer (Öffnungsrichtung begrenzt (nach innen oder außen wählbar)) ( ) verfahrbare Durchgangstür (ohne Schließmittel) (Öffnungsrichtung begrenzt (nach innen oder außen wählbar)) ( ) verfahrbare Durchgangstür mit TS 520 mit Pendelfunktion ( ) mit Drückergarnitur ( ) mit Griffstange beidseitig …. Stück Festfeld |
| --- | --- |