|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Integriertes Türschließersystem GEZE Boxer ISM mit mechanischer Feststellung, für 2-flügelige Türen, Schließkraft Größe 2 – 4 nach EN 1154; für Anschlagtüren ab 40 mm Türblattstärke; Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach EN 1158. Feststellposition überfahrbar, Vandalismusschutz gegen mutwillige Fehlbedienung der Schließfolgeregelung, Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, hydr. Öffnungsdämpfung und Endschlag sind im eingebauten Zustand einstellbar. Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis der Tür erforderlich. Anwendungsbereich: Türbreite: min.: 1300 mm max.: 2200 mm Farbton: ( ) silberfarbig Zubehör: ( ) integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible Öffnungsbegrenzung für E/R/ISM Gleitschienen, |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Türschließsystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) nach RAL |