|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N Betätigung mit Elektrolinearantrieb E 212 Für die tägliche Be- und Entlüftung mit Elektrolinearantrieb an vertikal eingebauten Rechteckfenstern mit Kipp- und Klappflügeln auswärts öffnend. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Variable Hubeinstellung für einfache Öffnungsweitenregulierung. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste sicherzustellen. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Betätigung hat mit Elektrolinearantrieb E 212 zu erfolgen. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm Antriebsmontage ( ) vertikal seitlich ( ) horizontal oben ( ) E 212 R 1/230 V AC mit 1 Relais für Gruppenschaltung über 1 Bedienstelle/Taster ( ) E 212 R/230 V AC mit 2 Relais für Gruppenschaltung über mehrere Bedienstellen/Taster ( ) E 212/24 V DC Gleichstromantrieb für 24 V DC Steuerungen, auch Notstromsteuerzentralen, geeignet für RWA- Einsatz. Für auswärts öffnende Flügel ( ) Klappflügel ( ) Kippflügel ( ) ohne Verriegelung Flügelbreite: ........ mm - Bei vertikaler Antriebsmontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 400 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelbreite: ........ mm - Bei horizontaler Antriebsmontage ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 400 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) 1) Füllgewichte beachten lichte Rahmenhöhe: ........ mm (mind. 370 mm bei horizontaler Antriebsmontage (mind. 500 mm bei vertikaler Antriebsmontage) ( ) Leibungstiefe 0-30 mm ( ) Leibungstiefe 31-60 mm ( ) mit Verriegelung, einbruchhemmend nach SKG nur für Leibungstiefe 31-60 mm Flügelbreite: ........ mm - Bei vertikaler Antriebsmontage ( ) 1 Verriegelung, 1 Schere für Flügelbreiten von 600 – 1000 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 1 Schere für Flügelbreiten von 1001 - 1200 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 1500 mm) ( ) 3 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1501 – 2400 mm) Flügelbreite: ........ mm - Bei horizontaler Antriebsmontage ( ) 1 Verriegelung, 1 Schere für Flügelbreiten von 820 – 1000 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 1 Schere für Flügelbreiten von 1001 - 1200 mm) ( ) 2 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 1500 mm) ( ) 3 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1501 – 2400 mm) Platzbedarf seitlich............mm (mind. 35 mm bei vertikaler Antriebsmontage) Platzbedarf oben......... mm (mind. 35 mm bei horizontaler Antriebsmontage Farbton: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl Hinweis: Beim Einsatz von Oberlichtöffnersystemen an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüfterschalter AS 500, für E 212 R1 ( ) mit Funktionstasten AUF-ZU, für Unterputzmontage* |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212 R ( ) mit Funktionstasten AUF- STOP- ZU, für Unterputzmontage* |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lüftertaster AS 500, für E 212/24 V DC ( ) mit Funktionstasten AUF- STOP- ZU, für Unterputzmontage* *für Aufputzmontage bitte Aufputzdose ( Id. 120503) optional verwenden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |