|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Fenstersteuerung UMS 5 / UMS U5 / UMS 5P zur Ansteuerung von Antrieben 230V AC für die elektrische manuelle oder automatisierte Lüftung. Funktionsmerkmale Eintaster Ansteuerung (Auf-Stopp-Zu-Stopp) Tastmodus (Totmann) Automatische Schließfunktion mit einstellbarer Zeit Spaltlüften: Durch zeitlich getriggerte Öffnungsweiten Begrenzung der Antriebslaufzeit als Überlastschutz bei mechanischer Blockade Fenstersteuerung kaskadierbar als Gruppen- und Zentralsteuerung durch Nebenstelleneingänge Optionale Ansteuerung durch externe Sensorik (z.B. Wetterstation) oder Funk Varianten ( ) UMS 5 – Unterputz ( ) UMS U5 – Reiheneinbau ( ) UMS 5P – Reiheneinbau mit potentialfreien Nebenstelleneingängen (12-230V UC) Technische Daten Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz 10 % bzw. 24 V DC/AC 10 % Ansteuerspannung = Betriebsspannung bei UMS 5P: NA/NZ per 12-230 V UC ansteuerbar Leistungsaufnahme passiv: 0,2 W / aktiv: 0,4 W Laufzeit 3 - 240 s autom. Rücklaufzeit 3 s - 30 min Relaisumschaltpause 0,6 s Relaisausgang UMS 5 2 Schließer potentialfrei 10 A 250 V AC Relaisausgang UMS 5 2 Schließer auf Versorgungs- spannung 10 A 250 V AC Umgebungstemperatur -10 °C bis +45 °C Störsicherheit nach IEC 801-4 Stufe 4 Kriech- u. Luftstrecken nach VDE 0110 Gr. C/250V Isoliergehäuse nicht entflammb. VDE 0304 Teil 3, Stufe FV 0 Befestigung UMS 5 Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene DIN EN 50022 Anschlüsse UMS 5 Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3,5 (4 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² / 1 x 4 mm²) Anschlüsse UMS U5 / 5P Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3,5 (2 x 1,5 mm² / 1 x 2,5 mm²) Farbe nach RAL grau 7035 / grün 6029 Außenmaße UMS 5 18 x 88 (45) x 58 mm Einbautiefe UMS 5 55 mm Außenmaße UMS U5 / 5P 43 x 43 x 18,5 mm |
| --- | --- |