|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € GEZE Spindelantrieb E 3000 für eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage Für die tägliche Be- und Entlüftung sowie sicheren und schnellen Rauch- und Wärmeabzug und Rauchableitung an Dachfenstern und Lichtkuppeln (bis 300 kg Flügelgewicht). Schnee- und Windlasten sind zu beachten. Elektrospindelantrieb E 3000 in 24 V-Ausführung. Integrierte intelligente Lastabschaltelektronik. Schubrohr und Auge sind in Edelstahl auszuführen. Technische Daten: Hub: 500/750/1000 Zugkraft/Druckkraft: 3000 N/3000 N Hubgeschwindigkeit: 7,8 mm/s* Stromaufnahme: 3,1 A* Abschaltstrom: 5,0 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: -5 °C bis +75 °C *Bemessungskraft = 2/3 der Maximalkraft Geeignet für den Einbau in geprüfte und zertifizierte GEZE NRWGs nach EN 12101-2. Flügelbreite: ......... mm (max. 1200 mm)1) Flügelhöhe: ......... mm ( min. 320 mm) 1) Bei Flügelbreiten über 1200 mm muss die Synchron-Variante ausgeschrieben werden. ( ) Lichtkuppel oder ( ) Dachfenster ( ) Hub 500 mm ( ) Hub 750 mm ( ) Hub 1000 mm ( ) Sonderhub ...... mm 2) 2) auf Anfrage Farbton: ( ) silberfarbig, EV1 ( ) RAL ........ |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Hinweis zur Ausschreibung: Sie benötigen noch eine Notstromsteuerzentrale GEZE MBZ 300 und Zubehör. |
| 1.2 | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Einbau und Funktionsprüfung Einbau und Funktionsprüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen. |
| 1.3 | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Inbetriebnahme und Abnahme Abnahme der gesamten RWA-Anlage durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen und Übergabe der Abnahmeprotokolle. |
| 1.4 | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
| 1.5 | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung und UVV-Prüfung nach ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
| 1.6 | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Lieferung und Montage Elektroverkabelung bauseits durch Elektrofirma nach GEZE Kabelplan. Lieferung Montage und Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Durchführung einer Sicherheitsanalyse, Einweisung des Betreibers in die Funktion der Anlage und Übergabe der Dokumentationen. Jährliche Wartung und technische Prüfung durch einen vom Hersteller autorisierten Sachkundigen inkl. Dokumentation der Prüfung in einem Prüfbuch. |