|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 mit mechanischer Feststellung, nach EN 1154, mit Gleitschiene, Feststellwinkel stufenlos zwischen 80° und 130° auf exakten Punkt einstellbar, Feststellposition überfahrbar, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite ( ) TS 5000 Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm ( ) TS 5000 ECline Schließerkörper Größe EN 3-5, mit sehr hohem Wirkungsgrad > 80% für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.250 mm ( ) TS 5000 SoftClose Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm, für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.100 mm, leises und sicheres Schließen auch bei wechselnden Druckverhältnissen, mit einem im Schließerkörper integriertem Ventil zur stufenlosen Einstellung der Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen oder Beschleunigen der Tür zwischen 15° und 0° ( ) TS 5000 L SoftClose Schließerkörper, Größe EN 3-6, Einstellung der Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen oder Beschleunigen der Tür zwischen 15° und 0°, bis Flügelbreite 1.400 mm Alternativ zur Gleitschiene mit mechanischer Feststellung: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und mechanischer Feststellung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |

Hinweis:

Nicht an Brandschutztüren zugelassen!