|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 95 Betätigung über Federbandeckumlenkung mit Kurbelstange Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Flügel einwärts öffnend. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste sicherzustellen. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 220mm ( ) Kippflügel ( ) Klappflügel ( ) Drehflügel ( ) mit Eckwinkelgetriebe Fz 90, links ( ) mit Eckwinkelgetriebe Fz 90, rechts ( ) mit Getriebe Fz 91 für Vertikalmontage ( ) mit Getriebe Fz 92 für Schräg- und Dreieckfenster ( ) mit fester Kurbelstange ( ) mit abnehmbarer Kurbelstange Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 440 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 2800 mm1) 1) Füllgewichte beachten Flügelhöhe: ........ mm (mind. 350 mm) Mitte Querstange bis Ende Kurbelstange gestreckt: ........ mm Farbton: ( ) silberfarbig EV1 ( ) weiß, RAL 9016 ( ) RAL-Farbton nach Wahl Hinweis: Beim Einsatz an Kippflügeln schreiben wir aus Produkthaftungsgründen den Einbau von separaten Sicherheitsscheren vor. Diese stellen eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung dar, die eine permanente Verbindung von Flügel und Rahmen sicherstellt, z.B. GEZE FPS. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE FPS Fang- und Putzsicherung ( ) Größe 1 ab Flügelhöhe 360 mm ( ) Größe 2 ab Flügelhöhe 540 mm ( ) Größe 3 ab Flügelhöhe 740 mm |