|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Obentürschließersystem TS 4000 IS, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1 - 6, mit integrierter Schließfolgeregelung, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) RAL ..... |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Mitnehmerklappe CB flex im GEZE Türschließerdesign, zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge bei allen 2-flügeligen GEZE Türschließsystemen mit Schließfolgeregelung, Länge im montiertem Zustand stufenlos einstellbar (70 - 210 mm Überstand), nicht sichtbarer Klapp- und Längeneinstellmechanismus, mit seitlicher Abdeckkappe, bauseitig ablängbar, lackierte Oberfläche als Standard. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) nach RAL |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 7, für Montage an Feuer- und Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, im GEZE Design, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von GEZE Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL .. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Haftmagnete, Betriebsspannung 24 V DC, Leistungsaufnahme 1,5 Watt Haltekraft 490 N ( ) Haftmagnet Grundmodell (verzinkt ohne Grundplatte) für Wandeinbau oder Einbau in beliebige Konstruktion ( ) Haftmagnet Wandmontage mit Grundplatte ( ) Haftmagnet Unterputzmontage ( ) Haftmagnet Aufputzmontage ( ) Sockel für Haftmagnet Aufputz zur Bodenmontage ( ) Haftmagnet mit Distanzrohr verzinkt für Boden/Decke/Wand-Montage mit schwenkbarem Magnetkopf ( ) Ausführung in Grundlänge 185 mm ( ) Ausführung in Grundlänge 335 mm ( ) Haftmagnet Wandmontage Grundlänge 65 mm GEZE Haftgegenplatten ( ) Haftgegenplatte Standard auf Montageplatte mit Federung zur Planlage mit Haftmagnet ( ) Haftgegenplatte mit Federpuffer auf Montagegehäuse mit Dämpfungsfeder für weichen federnden Anschlag für schwere Türen ( ) Haftgegenplatte schwenkbar auf Montageplatte mit schwenkbarer Haftgegenplatte für Winkelstellungen zwischen Tür und Haftmagnet |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Unterbrechertaster zur Handauslösung, ( ) AP ( ) UP |