|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE TSA 325 NT: Karusselltüranlage in 3-oder 4-flügeliger Ausführung mit frei wählbarem Innendurchmesser bis 3600 mm, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650, mit feiner Rahmung in hell einladender Optik, mit unterschiedlichen Antriebsarten und vielen möglichen Ausstattungsoptionen Antriebsarten ( ) Manuelle Betätigung der Tür. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Drehzahlbegrenzer, d.h. die max. Drehgeschwindigkeit der Karusselltür wird durch einen Sicherheitsmechanismus in der Tür begrenzt. oder ( ) Manuell betätigte Tür mit GEZE Positionierautomat, d.h. die manuelle Tür wird nach dem Begehen motorbetrieben mit sehr geringer Geschwindigkeit in die Ausgangsposition/Endstellung gebracht. Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Halbautomatischer GEZE Servo Antrieb: Erhöhter Begehkomfort gegenüber einer manuellen Tür durch automatisiertes Starten des Drehkreuzes. Um Schrittgeschwindigkeit zu erreichen, kann das Drehkreuz von Hand überdrückt werden. Nach dem Passieren dreht die Tür in langsamer Geschwindigkeit in die Endposition. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A Empfehlung: Nur bei gleichbleibendem Nutzerkreis Sicherheitskonzept: 1 x Not-Halt-Taster nach DIN EN ISO 13850 oder ( ) Vollautomatische GEZE Karusselltüranlage (Ansteuerung über Bewegungsmelder) Mikroprozessor gesteuerter, elektromechanischer Antrieb mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit, Antrieb mit zwei voreinstellbaren Geschwindigkeiten. Kompletter Antrieb mit Steuerung im Innenraum, Steuerung in Performance Level „c“ nach DIN EN ISO 13849-1, Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC, Stromversorgung: 230 V / 50 Hz / 350 W / 10 A, Tastenprogrammschalter zur Einstellung der Betriebsarten. Absicherung nach DIN 18650 (TÜV-baumustergeprüft und zertifiziert) bestehend aus: - Pfostensicherheit - Not-Halt-Taster DIN EN ISO 13850 - Vorpfostensicherheit (berührungslos) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel waagrecht (Fersenschutz) - Sicherheitskontaktleiste am Flügel senkrecht (Handschutz) - Mitfahrende Sicherheit am Flügel (berührungslos, ab Durchmesser > 3000 mm) Baumaße: ( ) Innendurchmesser: .................. ... mm (frei wählbar zwischen 1800 und 3600 mm) ( ) Außendurchmesser:.. ..................mm (frei wählbar zwischen 1880 und 3680 mm) ( ) Lichte Durchgangshöhe DH: .... .. mm (bis 3000 mm, höher auf Anfrage) ( ) Gesamthöhe Türanlage: ...............mm ( ) Bodeneinstand: ................ ..........mm (mind. 60 mm) Hinweis: Abweichende Maße auf Anfrage ! Türposition: ( ) mittig ( ) außermittig, Versatz zur Fassade ….. Ausführungsart: ( ) dreiflügelig ( ) vierflügelig Türkreuz: ( ) starre Türflügel feingerahmt zur Aufnahme von ESG Glas. oder ( ) klappbare/ schwenkbare Flügel geeignet für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen und zu Lüftungszwecken mit einer Kranzhöhe von nur 200 mm. Hinweis: Ein geeigneter Flucht- und Rettungsweg wird erst ab einem Innendurchmesser von 2600 mm erreicht. Max. Windbelastung 6 Beaufort. (nur geeignet für automatische Türen) Hinweis: Örtliche baurechtliche Vorgaben sind zu beachten! Trommelwände feingerahmt aus GEZE Aluminiumprofilen zur Aufnahme von: ( ) gebogenem VSG 10/12 mm, klar oder ( ) gebogener wärmegedämmter Paneelfüllung Stärke 22 mm oder ( ) glattflächige wärmegedämmten Paneelen Stärke ca. 34 mm Deckenkonstruktion aus Aluminium: ( ) 200 mm Standardhöhe ( ) 75 mm bei manueller Tür und Türen mit Unterflurantrieb ( ) 105 mm bei Ausführung mit einem wasserdichten Dach oder ( ) Erhöhter Deckenkranz ..............mm, mit umlaufender Kranzblende aus gebogenen Aluminium- Blechen Dachabdeckung im Außenbereich: ( ) als Staubdach mit Spanplatte oder ( ) optische Blechabdeckung oder ( ) wasserdicht mit 2 Speiern (Flachdach ohne Gefälle) Dachabdeckung im Innenbereich: ( ) als Staubdach mit Spanplatte oder ( ) optische Blechabdeckung Deckenuntersicht: ( ) bestehend aus Kreissegmenten aus Aluminium in Anlagenfarbe incl. Revisionsöffnung Oberfläche der Leichtmetallteile: ( ) Pulverbeschichtung nach RAL oder ( ) LM eloxiert E6/EV1 oder ( ) Farbeloxal ............ oder ( ) belegt mit Edelstahl geschliffen, Korn 240 oder ( ) belegt mit Edelstahl poliert Bodenring ( ) GEZE 360° Edelstahl (V2A) Bodenring aus Rechteckrohr 30x30x2 mm. Bodenring dient gleichzeitig als Bodenbelagseinfassung. ( ) Abstellblech 100 mm und/oder ( ) Los-Festflansch (30x5 mm) oder ( ) Direktmontage der selbsttragenden Trommelkonstruktion auf Oberkante des fertigen Fußbodens. Hinweis: Nur bei ausreichend tragfähigem und ebenem Fertigfußboden möglich. Nicht möglich bei Variante mit klappbaren/ schwenkbaren Flügeln. Hinweis: Die Bauabdichtung ist eine Fremdleistung und ist bauseits zu erfolgen. Bodenbelag ( ) GEZE Reinstreifermatte, Farbe anthrazit, 22 mm, weitere Farben auf Anfrage! oder ( ) Bodenbelag bauseits Lieferung und Montage Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Nachtverschluss (Eventualposition) ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren außenlaufend, manuell, Verschluss von Innen- und Außenseite möglich. Bei Karusselltüren mit 75 mm Kranz und gleichzeitig einer 4-flg. Ausführung ist ein Innendurchmesser von max. 3000 mm möglich. ( ) feingerahmt in VSG 10/12 mm, klar oder ( ) mit Alupaneele Verriegelung der Nachtverschluss-Schiebetüren mit: ( ) Hakenriegelschloss (keine Riegelüberwachung möglich) oder ( ) Stangenschloss nach oben Verriegelungsüberwachung (Riegelkontakt) oder ( ) GEZE Nachtverschluss-Schiebetüren automatisiert, außen laufend, mit Totmannsteuerung und Akkupaket für Notöffnung bei Stromausfall. 200 mm Kranzhöhe. ( ) Endlagenüberwachung für Nachtverschluss-Schiebetüren Innenlaufender manueller Nachtverschluss auf Anfrage! |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) keine Verriegelung oder ( ) manuelle Verriegelung mit GEZE Treibriegelschloss im Türflügel, inklusive Profilhalbzylinder oder ( ) elektromechanische Verriegelung (bistabil), bei eventuellem Stromausfall bleibt der Zustand erhalten, den die Tür zuvor hatte (nur Automatik). Kranzhöhe mindestens 75 mm Hinweis: Beim Einsatz von Nachtverschluss-Schiebetüren kann auf eine Verriegelung des Drehkreuzes verzichtet werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Griffe (Eventualposition) ( ) geschliffene, vertikale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30/40 mm, Montage direkt auf dem Glas oder ( ) geschliffene, horizontale Edelstahl-Stoßstangen, Ø 30 mm, Montage direkt auf dem Glas |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum „Abschließen“ des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Behindertentaster (Eventualposition) ( ) Lieferung und Montage von zwei GEZE Tastern mit Rollstuhlsymbol im unmittelbaren Eingangsbereich der Karusselltür. Mit der Betätigung dieser Taster wird die Drehgeschwindigkeit auf einen einstellbaren Wert reduziert, um gehbehinderte Personen einen höheren Begehkomfort und mehr Sicherheit zu bieten. Die Aktivierungsdauer kann ebenfalls eingestellt werden. Verlegung der Leerrohre zur Einbaustelle muss bauseits erfolgen. Hinweis: Einsatz nur bei Vollautomat möglich. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Beleuchtung (Eventualposition) ( ) ..... Stück LED-Spots (je Leuchte max. 1 W) integriert in der Deckenuntersicht oder ( ) ..... Stück Aussparungen für bauseitige Leuchten (Durchmesser = ..... mm) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Unterflurantrieb (Alternativposition) ( ) GEZE Antrieb als Unterflurantrieb, Kastengröße des Antriebes im Fußboden: 720 x 1430 x 280 mm, vorbereitet für bauseitige Entwässerung, Kranzhöhe: 75 mm, Bodeneinstand mind. 300 mm. Einsetzbar bei allen Antriebsarten. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Luftschleieranlage (Eventualposition) ( ) in der Deckenkonstruktion der Karusselltüre integrierte Luftschleieranlage incl. Ausblaskanal im Kranzbereich. Mindestkranzhöhe durchmesserabhängig 400/bis 600 mm. Ausführung der Luftschleieranlage mit: ( ) Elektroanschluss: Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h ( ) Warmwasseranschluss Heizleistung: ............KW/ Luftmenge: .............m³/h Hinweis: Die Leistung des von uns angebotenen Luftschleiergerätes wurde von uns nicht berechnet, die Bemessung und Festlegung des Luftschleiers muss noch von dem zuständigen Fachplaner getroffen werden. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fassadenanschluss ( ) Paneel 34 mm von GEZE ( ) bauseits mit seitlichem Anschlussprofil von GEZE |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |