|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 2 - 6, mit Gleitschiene, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte Alternativ zur Gleitschiene: ( ) mit T-Stop-Gleitschiene, mit integrierter Öffnungsbegrenzung Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... |
| --- | --- |