|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Raumklima- & Gebäudesteuerung teuerung und Bedieneinheit zur automatisierten natürlichen Lüftung mit 4 oder 10 potenzialfreien Antriebs-Ausgängen. Zentraleinheit zur Bedienung und Parametrierung über Echtglas-Farb-Touch-Display 8,4 Zoll. Zur Unterputz oder Hohlwandmontage. Maße Zentraleinheit 270 x 185 x 9 (B x H x Aufbautiefe in mm). Maße UP-Kasten 254 x 171 x 85 (B x H x T in mm) Wetterstation (mit Windsensor, beheiztem Regensensor, Helligkeitssensor, Temperatursensor, GPS-Empfänger). Maße Wetterstation 96 x 177 x 118 (B x H x T in mm) mit Kombi-Halterung zur Wand- oder Mastmontage Funk-Innenraumsensor WGTH-UP für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Gehäusemaße ca. 55 x 55 x 15 (B x H x Aufbautiefe in mm) zur Wandmontage UP in Gerätedose Ø 60 mm, 42 mm tief) Zentraleinheit mit folgenden Anschlüssen: 4 oder 10 potenzialfreie Antriebsausgänge 4 Multifunktionsausgänge (für Heizung, Kühlung, Lüftungsanlage, Alarm, Licht) 4 Multifunktionseingänge (für Bewegungsmelder, Rauchmelder, Zu-Kontakt, Statusmeldung einer separaten Klimaanlage, Automatik-Reset) 10 Anschlüsse für externe Tastern zur manuellen Bedienung von Antrieben und Geräten vor Ort Funktionen Öffnen ab einer wählbaren Innentemperatur Öffnen ab einer wählbaren Luftfeuchtigkeit im Raum Öffnen nach CO2-Gehalt im Raum (mit optionalen CO2-Sensor) Schließen wenn die Zulufttemperatur höher ist als die Raumtemperatur Nachtrückkühlung (Zeitraum einstellbar) Tägliche Zwangslüftung (Zeitraum einstellbar) Außentemperatur-Sperre: Sperren unterhalb einer wählbaren Außentemperatur Geschlossen halten in einem einstellbaren Zeitraum Frostalarm: Schließen bei Niederschlag unterhalb einer wählbaren Außentemperatur Windalarm: Bei Überschreiten einer wählbaren Windgeschwindigkeit schließen Regenalarm: Bei Niederschlag schließen oder bis auf einen Spalt zufahren Schließen bei aktivierter Kühlung/Klimaanlage Optionen: ( ) Raumklima & Gebäudesteuerung mit 4 Antriebsausängen ( ) Raumklima & Gebäudesteuerung mit 10 Antriebsausängen |
| --- | --- |
| 1.1 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Funk-Innenraumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ergänzt die die GEZE Raumklima & Gebäudesteuerung |
| 1.2 | ......................... Stk .............................. € .............................. € Funk-Innenraumsensor für CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ergänzt die die GEZE Raumklima & Gebäudesteuerung |
| 1.3 | ......................... Stk .............................. € .............................. € KNX Schnittstelle KNX-Schnittstelle zur Einbindung der GEZE Raumklima & Gebäudesteuerung ins KNX-Bussystem |
| 1.4 | ......................... Stk .............................. € .............................. € KNX Spannungsversorgung KNX-Spannungsversorgung für Busspannung und 24 V DC |
| 1.5 | ......................... Stk .............................. € .............................. € IQ gear Zur Verwendung für 230V-Anwendungen der IQ windowdrives Zur Versorgung und Ansteuerung der 24V-IQ windowdrives wird zusätzlich ein 24V-Netzteil und ein Lüftertaster benötigt. Technische Daten: Versorgungsspannung: 24V DC +6V, -4V Ausgangssignale: Analoges Spannungssignal zur Ansteuerung der IQ windowdrives Ausführung: Größe B x H x T [mm]: ca. 29 x 25 x 8 |