|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Flachform-Oberlichtöffner OL 90 N Betätigung mit Handhebel Für die tägliche Be- und Entlüftung an vertikal eingebauten Rechteckfenstern mit Klappflügel auswärts öffnend. Montage ist von vorne ohne sichtbare Befestigungsschrauben ausführbar. Flügeleinhängung hat mit Sicherungstaste und Zwangsverriegelung in der Schere zu erfolgen. Flügelanpressdruck ist am Flügelbock einzustellen. Zur Reinigung der Fenster ist eine schnelle Scherenaushängung durch Auslösetaste möglich. Spielfreie Betätigung mit einem Handhebel über Federbandeckumlenkung. Gestänge ist mit LM-Profil abzudecken. Technische Daten: Öffnungsweite: 170mm Lichte Rahmenhöhe: ........ mm (mind. 370 mm) ( ) ohne Verriegelung ( ) Leibungstiefe 0 - 30mm ( ) Leibungstiefe 31 - 60mm Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Schere für Flügelbreiten von 400 - 1200 mm1) ( ) 2 Scheren für Flügelbreiten von 1201 - 2400 mm1) ( ) 3 Scheren für Flügelbreiten von 2401 - 3600 mm1) 1) Maximales Füllgewicht 30kg Maximales Flügelgewicht 80kg ( ) mit Verriegelung (nur bei Leibungstiefe: 31mm – 60mm) Flügelbreite: ........ mm ( ) 1 Verriegelung, 1 Schere für Flügelbreiten von 600 – 1000 mm1) ( ) 2 Verriegelungen, 1 Schere für Flügelbreiten von 1001 - 1200 mm1) ( ) 2 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1201 - 1500 mm1) ( ) 3 Verriegelungen, 2 Schere für Flügelbreiten von 1501 - 2400 mm1) 1) Maximales Füllgewicht 30kg Maximales Flügelgewicht 80kg Farbton: ( ) silberfarbig, EV1 ( ) weiß RAL 9016 ( ) RAL ........ |
| --- | --- |