|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € GEZE Slimdrive SL NT Kompakte automatische Linearschiebetür mit nur 70 mm Antriebshöhe, TÜV-baumustergeprüft nach DIN 18650 / EN 16005, für Flügelgewichte bis 125 kg pro Flügel, mit selbstreinigenden Rollen für dauerhaft ruhigen Lauf Antrieb Antriebsabmessungen H x T: 70 x 190 mm Integrierter Akku mit Lade- und Überwachungsautomatik zum Öffnen oder Schließen bei Stromausfall Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1 und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1): - Komfortable Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung über optionale Bluetooth-Verbindung zu einem PC - Selbstlernend und mit dynamischer Anpassung der Offenhaltezeit an den Durchgangsverkehr für optimalen Komfort - Vernetzbar und integrierbar in Gebäudesysteme über CAN-Bus - Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung - Einstellmöglichkeiten aller Bewegungsparameter der Tür - Alle Funktionen integriert in einer Einheit, keine weiteren Module notwendig Extrem laufruhiger Gleichstrom-Antrieb Robustes Netzteil mit integriertem allpoligem Hauptschalter und Absicherung Kraftbegrenzung statisch und dynamisch nach DIN 18650 / EN 16005 sowie statisch unter 150 N gemäß ASR A1.7 (ehemals BGR 232) Automatische Reversierung bei Hinderniserkennung Baumaße (Rohbaumaße): Lichte Bauhöhe LH:............. mm Lichte Bauweite LB:............. mm Durchgangshöhe DH:........... mm Durchgangsbreite DB:.......... mm (1-flügelig 900* - 3000 mm) *900 mm wegen DIN 18040 Montageart: ( ) Wandmontage oder ( ) Montage an Profilsystem oder ( ) Freitragende Montage Türsystemausführung: ( ) einflügelig links schließend ( ) einflügelig rechts schließend ( ) mit Seitenteilen Beschlag: ( ) bauseitige Fahrflügel Oberfläche der Leichtmetallteile des Antriebes und ggf. der Fahrflügel: ( ) eloxiert EV1 oder ( ) RAL ........ Durchführung der Elektroverkabelung nach GEZE Kabelplan bauseits durch Elektrofirma. Montage, Inbetriebnahme und Einweisung des Betreibers sowie Übergabe der Dokumentation nach DIN 18650 / EN 16005 durch Werksmonteure bzw. Servicepartner. Gemäß DIN 18650 / EN 16005 muss: - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und Ausführungsgrundlage - die Prüfung mindestens 1 x jährlich und die Wartung mindestens 1 x jährlich durchgeführt werden. In der Sicherheitsanalyse muss bei fehlender Absicherung auf das Restrisiko hingewiesen werden. Ansteuerelemente: außen: 1 St Taster zum Öffnen der Türe (siehe 1.4) 1 St Signalleuchte (rot) zur visuellen Anzeige "BESETZT", 24 V AC, weiß 1 St Notöffnungsschalter in abschließbarem Kasten mit Glasscheibe (siehe 1.7) innen: 1 St Taster zum Öffnen und Schließen der Türe (siehe 1.4) 1 St Signalleuchte (rot) zur visuellen Anzeige „BESETZT“, 24 V AC, weiß |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung GEZE Displayprogrammschalter im AS 500 Programm für Einstellung der Betriebsart sowie für Inbetriebnahme und Parametrierung des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display, alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40 Betriebsarten: Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung, Aus ( ) AP ( ) UP oder GEZE Tastenprogrammschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Funktionstasten, LED-Punktanzeige, codierter Fehleranzeige, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP oder GEZE Mechanischer Programmschalter für Einstellung der Betriebsart, mit Schlüssel, Fehleranzeige über LED, Schutzart IP 40, passend zu Schalterprogrammen mit 55 x 55 mm Schalteinsatz Betriebsarten: Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bedienung (Eventualposition) GEZE Schlüsseltaster zum "Abschließen" des Programmschalters gegen unbefugtes Ändern der Betriebsart, Schutzart IP 40 ( ) AP ( ) UP ( ) Profilhalbzylinder |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 339+ Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 10 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) nach RAL ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke ( ) Smart Daisy Chain Hub zur Reihenschaltung von bis zu drei Schiebetürsensoren |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GC 341 Aktiv-Infrarot-Lichtvorhang mit zwei Lichtvorhängen zur Absicherung des Öffnungs- oder Schließbereichs nach DIN 18650 / EN 16005, Schutzart IP54, 4 mögliche Lichtvorhangskonfigurationen Ausführung: ( ) schwarz ( ) innen ( ) außen Zubehör: ( ) außen: Wetterhaube zum Schutz des Sensors gegen Störeinflüsse durch Regen ( ) Deckenbefestigungswinkel ( ) Deckeneinbausatz zur Integration des Lichtvorhangs in die Decke |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Ansteuerung (Eventualposition) GEZE Flächentaster, Kunststoff, Schutzart IP 30 Abmessungen: 90 x 180 x 23 mm ( ) weiß ( ) niro ( ) AP oder GEZE Flächentaster, LS990, Schutzart IP 30 Abmessungen: 81 x 223 x 51 mm ( ) weiß ( ) Edelstahl ( ) AP ( ) UP oder GEZE Flächentaster, Edelstahl, Schutzart IP 65 Abmessungen: 72 x 250 x 17 mm ( ) AP oder GEZE Berührungsloser Näherungstaster (Radar) Kunststoff mit antimikrobieller Oberfläche, Schutzart IP65, mehrfarbige LED Rückmeldung, einstellbare akustische Rückmeldung. Zusätzlicher Eingang zur aktiven Änderung der LED Farbe. Abmessungen: 80 x 80 mm ( ) UP 12 mm tief ( ) AP 21 mm tief ( ) Variante für WC oder GEZE LED Sensortaster, Kunststoff, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering flach 4 mm ( ) AP: Montagering hoch 20 mm oder GEZE LED Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Rund, Durchmesser: 100 mm ( ) UP ( ) AP: Montagering 20 mm oder GEZE LED Boden-Sensortaster, Glas, Schutzart IP 69K Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm ( ) UP ( ) höhenverstellbarer Montagefuß für Tiefen ab Rohfußboden bis 215 mm oder Externe Leuchte rot, AS 500 Kunststoff, alpinweiß Schutzart IP20 Abmessungen Unterputz (BxHxT) 81x81x41 mm ( ) innen ( ) außen ( ) AP ( ) UP oder Signalhupe, AS 500 Kunststoff, alpinweiß zur akustischen Signalisierung Abmessungen Unterputz (BxHxT) 81x81x41 mm ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Schutzflügel zur Absicherung der Scher-, Einzugs- und Quetschstellen nach DIN 18650 / EN 16005 vor dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag, drehbar zu Reinigungszwecken Darf nur zusammen mit feingerahmten Fahrflügel mit ISO-Glas oder mit IGG-Beschlag verwendet werden! ( ) Befestigung am Antrieb oder ( ) Befestigung an der Wand alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Sicherungsflügel zur Absicherung der Scher- und Einzugsstellen nach DIN 18650 / EN 16005 bei Pfosten-Riegel-Konstruktion (abhängig vom Pfosteneinstand) hinter dem Fahrflügel, Flügel aus 10 mm ESG inkl. Beschlag alternativ: ( ) sensorische Festfeldabsicherung mit 3D-Lichtvorhang |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Absicherung (Eventualposition) GEZE Notschalter mit Glasscheibe und Beleuchtung zur Abschaltung der Netzspannung, Schutzart IP 20 Eine Not-Befehlseinrichtung (Notschalter) ist nach DIN 18650 / EN 16005 nicht zwingend erforderlich. ( ) AP ( ) UP |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Verriegelung (Eventualposition) ( ) Bistabile elektromagnetische Verriegelung, integriert im Antrieb, mit manueller Notentriegelung |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Bodenführung (Eventualposition) Durchgehende Bodenführung, aus Aluminium E6/EV1 eloxiert, bündig im Boden montierbar, Führungsschiene für Reinigung ausbaubar oder austauschbar Empfohlen für Außentüren mit Öffnungsweiten über 2000 mm |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Kompakt Wartung und Prüfung (Eventualposition) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre z.B. GEZE Servicepaket Kompakt |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Komfort Servicewartung (Eventualposition) Komfort Servicepaket für Wartung nach EN 16005, DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr (bei Türen in Flucht-/Rettungswegen 2 x jährliche Wartung empfohlen) - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Keine gesonderte Berechnung von Serviceleistungen und Fahrtkosten während des Garantiezeitraums - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |
|  | ......................... Stk. .............................. € .............................. € Servicewartung Exklusiv Servicewartung (Eventualposition) Exklusives Servicepaket für Wartung, Instandhaltung nach DIN 18650 Teil 2 und ASR A1.7 sowie nach Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 60 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Vollinstandsetzung: keine gesonderte Berechnung von Reparaturen (Teile und Arbeitszeit) und Fahrtkosten während der Vertragslaufzeit - Onlinezugang für den Auftraggeber zu den Objekt- und Anlagendatendaten beim Auftragnehmer - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 5 Jahre |