|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Tableaueinheit TE 220 Tableaueinheit mit GEZE Bus-Technik inklusive dezentral montiertem Netzteil zur Bedienung und Anzeige von bis zu 20 Türen pro Tableaueinheit. Bilderrahmenformat, formschönes Alu-Design, Bautiefe nur 22mm, Modularer Aufbau Ausstattung: Mastertableau MTA 220 zur komfortablen Steuerung aller Funktionen inkl. Busschnittstelle Seculogic. Missbrauchsschutz durch integrierten Schlüsselschalter. Zentrale Nottaste NTA 220 zur Notentriegelung/Freischaltung aller dem Tableau zugeordneten Zentralen. Nottaste beleuchtet. Slavetableau STA 220 - AUT zur Bedienung/Anzeige jeweils einer zugeordneten Automatiktür. - LED Anzeigen für Türzustände verriegelt/entriegelt, offen/geschlossen, Alarm - Bedienfeld für Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht Slavetableau STA 220 - DOOR zur Bedienung/Anzeige jeweils ein zugeordnetes Motorschloss. - LED Anzeigen für Türzustände verriegelt/entriegelt, offen/geschlossen, Alarm - Bedienfeld für Türöffner, Freigabe, Tag, Nacht/Verriegelt Slavetableau STA 220 - RWS zur Bedienung/Anzeige jeweils einer zugeordneten Türzentrale. - LED Anzeigen für Türzustände verriegelt/entriegelt, offen/geschlossen, Alarm - Bedienfeld für Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, Verriegeln, Slavetableau STA 220 - UNI zur Bedienung/Anzeige jeweils eines zugeordneten IO220. - 3 LED Anzeigen für Zustände nach Vorgaben des Nutzers - 4 Bedienfelder für Funktionen nach Vorgabe des Nutzers, Slavetableau STA 220 - WIN zur Bedienung/Anzeige jeweils einer zugeordneten Fensterantrieb. - LED Anzeigen für Fensterzustände offen/geschlossen, - Bedienfeld für öffnen/schließen Blindeinheit STB 220 zur Abdeckung eventuell nicht benutzter Türeinschübe, vorkonfigurierter Rahmen je nach Anzahl der angeschlossenen Türen, dezentral in 62,5mm tiefer Standardschalterdose montierbares Netzteil NET 220 zur Versorgung der Tableaueinheit. Netzspannung 230V AC, Betriebsspannung 24V DC. Einfachste Programmierung mittels GEZE Serviceterminal ST 220 über integrierte IrDA Schnittstelle. Gruppenbildung durch Softwareparametrierung, automatische Speicherung und Aktivierung des Betriebszustandes nach Netzausfällen, Ausgang für optische/akustische Alarmanzeige, Alarmweitermeldung, Farbe: Rahmen und Seitenteile in Alu - eloxiert, Bedienfeld hellgrau, Abmessungen: variable Breite je nach Türenanzahl; max. 669 mm, Höhe 160mm Konfiguration: .1.. St. Mastertableau MTA 220 ... St. Notaus NTA 220 ... St. Slavetableau STA 220 – AUT ... St. Slavetableau STA 220 – DOOR ... St. Slavetableau STA 220 – RWS ... St. Slavetableau STA 220 – UNI ... St. Slavetableau STA 220 – WIN ... St. Blindeinheit STB 220 .1. St. Netzteil NET 220 .1. St. Rahmen |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Repeater zur Verlängerung der Buslänge um weitere 900m. Zur Montage auf Standard-Tragschienen. Betriebsspannung: 10 – 32V DC Stromaufnahme: 80mA (bei 24 V DC) Zur Realisierung von Stern- und Baumstrukturen sind mehrere Repeater sowie Tragschienen-Connectoren erforderlich. Abmessungen (BxHxT): 35,2 x 66 x 102,6 mm Schutzart: IP 20 |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Gehäuse AP-Gehäuse mit Hutschiene zur Aufnahme von bis zu 5 Repeatern und Netzteil. Abmessungen (BxHxT): 300 x 150 x 120 mm (ID-103978) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Netzteil Zur Versorgung von bis zu 5 Repeatern Netzspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC Ausgangsstrom: 1,25 A (ID-127066) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Tragschienen-Connector für Tragschienen-Stromversorgung, vergoldete Kontakte, zur Tragschienenmontage, 5-polig. Für die Verbindung zwischen Repeatern. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Projektierungskosten Kosten für das objektbezogene Erstellen von Kabel- und Klemmenplänen sowie für das Erstellen von Funktionsbeschreibungen. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme Montage, Inbetriebnahme und sachkundige Abnahme der beschriebenen Anlage mit Einweisung. |