|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Ins Türblatt integriertes Dämpfungssystem GEZE ActiveStop, für kontrolliertes, gedämpftes Öffnen und Schließen sowie Offenhalten von Drehtüren im Innenbereich. Für Türen ab 38 mm Türblattstärke Dämpfung bzw. Schließen ab ca. 25° Türöffnungswinkel, Dämpfung bzw. Öffnen ab ca. 60° Türöffnungswinkel. Freilauf zwischen 25° und 60°, Öffnungs- und Schließdämpfungsstärke auch im eingebauten Zustand über ein Ventil einstellbar. Max. Türöffnungswinkel 140°. Türöffnungswinkel zwischen 80° und 140° variabel einstellbar. Barrierefrei nach DIN 18040-2 aufgrund geringer Öffnungskräfte. Der GEZE ActiveStop Körper ist vollständig ins Türblatt eingebaut, die Gleitschiene ist nur bei geöffneter Tür sichtbar. Max. 45 kg Türblattgewicht, für linke und rechte Anschlagtüren |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Befestigungslaschen für Gleitschiene Zur Befestigung der Gleitschiene in Holzzargen bei unzureichender Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Fräskantenabdeckung des oberen Türfalzes für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen ( ) Fräskantenabdeckung Set GEZE ActiveStop weiß RAL 9016 ( ) Fräskantenabdeckung Set GEZE ActiveStop nach RAL ( ) Fräskantenabdeckung Set GEZE ActiveStop grau RAL 7035 |