|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Obentürschließer TS 5000 L-E 24 V DC, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, mit Gleitschiene BG, mit elektromechanischer Feststellung stufenlos ab 80° auf exakten Punkt einstellbar nach EN 1155, von vorn einstellbare Schließkraftnach EN1154 , Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung und Endschlag, mit optischer Größenanzeige, Türblattmontage auf Bandgegenseite, mit Montageplatte ( ) TS 5000 L Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm ( ) TS 5000 L ECline Schließerkörper Größe EN 3-5, mit sehr hohem Wirkungsgrad > 80% für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.250 mm ( ) TS 5000 SoftClose Schließerkörper Größe EN 2-6, bis Flügelbreite 1.400 mm, für barrierefreie Türen nach DIN 18040, bis Flügelbreite 1.100 mm, leises und sicheres Schließen auch bei wechselnden Druckverhältnissen, mit einem im Schließerkörper integriertem Ventil zur stufenlosen Einstellung der Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen oder Beschleunigen der Tür zwischen 15° und 0° Farbton: ( ) silberfarbig ( ) dunkelbronze ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL ..... Zubehör: ( ) integrierte, weitestgehend unsichtbare flexible Öffnungsbegrenzung für E/R/ISM Gleitschienen, Hinweis: Der GEZE TS 5000 E ist für verschiedene Auslösevorrichtungen bauaufsichtlich zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt beachten. |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Rauchschalterzentrale RSZ 7, für Montage an Feuer- und Rauchschutzabschlüssen geeignet, ausziehbar, mit Teleskopfunktion, zur Überbrückung von ungünstigen Sturzsituationen, 30 mm Bauhöhe, im GEZE Design, mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und integrierter Prüftaste, integrierte Leitungsüberwachung zu Deckenmelder und Handauslösetaster, zum Anschluss von GEZE Feststellvorrichtungen, zugelassen vom DIBt als Feststellanlage für Brandschutzabschlüsse, EN 14637 konform Anschluss: 230 V AC Ausgangsspannung: 24 V DC, 250 mA Bei Sturzhöhe > 1 m werden 2 zusätzliche Deckenmelder benötigt. Farbton: ( ) silberfarbig ( ) weiß ( ) Edelstahl ähnlich ( ) RAL .. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Funkerweiterung FA GC 170 zur kabellosen Anbindung von Funkkomponenten an GEZE Feststellanlagen bestehend aus: GEZE Funkmodul GC 171 zum Anschluss an GEZE Feststellanlagen, 24 VDC Versorgung direkt über GEZE Feststellanlage, einrichten mittels Dip-Schalter ohne zusätzliche Programmierwerkzeuge, Anzeige der Verbindungsqualität und Status für jeden Teilnehmer, verschlüsselte Funkverbindung, Funkanbindung von bis zu sechs Teilnehmer GC 172 / GC 173 / GC 175, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkdeckenrauchmelder GC 172, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 8 Jahre, geprüft nach EN 54-7 und EN 54-25, mit Alarmschwellen-Nachführung entsprechend DIN14677, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkdeckentemperaturmelder GC 173, komplett mit Sockel, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 8 Jahre, geprüft nach EN 54-5 und EN 54-25, EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen ( ) GEZE Funkeingabemodul GC 175, zur kabellosen Verbindung mit dem GEZE Funkmodul GC 171, Anschluss an Unterbrechertaster oder potentialfreien Kontakt einer Brandmeldeanlage, verschlüsselte Funkverbindung, batteriebetrieben, Batterielebensdauer 5 Jahre, geprüft nach EN 54-25 und EN 54-18, Montage in Unterputzdose EN 14637 konform, allgemeine Bauartgenehmigung für GEZE Feststellanlagen |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Rauchmelder GC 152, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-7, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) Farbton: ( ) weiß ( ) RAL ..... |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE-Temperaturmelder GC 153, 24 V, komplett mit Sockel, geprüft nach EN54-5, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform, anschließbar an Rauchschalterzentrale (2 Stk) Farbton: ( ) weiß ( ) RAL ..... |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Abnahmeprüfung der Feststellanlage und dauerhaftes Anbringen des Zulassungsschildes |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Standard) Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 2 Jahre |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wartung und Prüfung von Feststellanlagen (Eventualposition) mit Gewährleistungsverlängerung Servicepaket für Wartung und Prüfung nach DIBt-Zulassung sowie nach Herstellerangabe mit folgenden Leistungsmerkmalen: - Verlängerung der Gewährleistung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum) - Einmalige Wartung je Vertragsjahr - Kostenlose Bereitstellung und Führung der Prüfunterlagen - Anbringen der Prüfplakette - Stör- und Reparatureinsätze während der Vertragslaufzeit werden zu reduzierten Stundensätzen durchgeführt - Keine gesonderte Berechnung von Kleinteilen bis 25,- EUR je Wartung - Keine gesonderte Berechnung von Arbeitszeit bei Austausch von Ersatzteilen während der Wartung - Der Einsatz von Servicetechnikern erfolgt innerhalb 24 Stunden nach Meldungseingang von Montag – Freitag in der Zeit von 07.00 – 17.00 Uhr ohne Zuschläge (ausgenommen Sonn- und Feiertage) - Persönliche Erreichbarkeit des Helpdesk 24 Std. an 365 Tagen - Vertragslaufzeit: 3 Jahre |