|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Perlan 140 KS Schiebetürbeschlag für Flügelgewichte bis 140 kg: - geschlossenes Aluminium-Laufprofil - Rollenwagen, schwarz, mit Kunststoffbrille und -rollen, sowie wartungsfreien Kugellagern für ruhigen Lauf. - Korrosionsgeschützte Bauteile (Schutzklasse 4 nach DIN EN 1670) Standardausführung/Lieferumfang: Laufprofil für direkte Deckenbefestigung oder Wandbefestigung mit Winkeln, 2 Rollenwagen mit Aufhängerschrauben, 2 Aufhängeplatten, 1 Bodenführung, 2 Rohrpuffer mit 1 Feststellfeder 2 Endkappen schwarz Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Montageart: ( ) direkte Deckenbefestigung ( ) mit Wandbefestigungswinkeln ( ) optional Deckenbefestigung mit Befestigungsplatten Anwendungsbereich: Besonders geeignet für maritime Umgebung oder erhöhte chemische Belastungen. - Ein- oder mehrflügelige Schiebeelemente - Schiebeläden Höhen- und Wandabstand verstellbar |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich außer mit dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung mit durchgehender Schiene und einstellbarem Gleitstein |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einstellbare Feststellung Zusätzlich kann eine einstellbare Feststellung installiert werden, mit der man die Einrast- und Auslösekraft variabel bestimmen kann. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Wandbefestigungskonsole mit Wetterhaube Durchgehendes Wandbefestigungsprofil mit Befestigungswinkeln für bis zu 3 parallel angebrachte Perlan 140 Laufrohre und dazu passende Wetterhaube mit Seitenteilen. ( ) Mit Winkel Größe 1, Länge: ...... ( ) Mit Winkel Größe 2, Länge: ...... |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Set Perlan AUT Für Flügelgewichte bis 120 kg. Für die Automatisierung eines manuellen Schiebebeschlags. Der Motor wird direkt am Laufprofil befestigt und ist für den geschützten Außenbereich geeignet. Die Steuerung befindet sich in der Unterputzdose der Bedienschalter. Fahrgeschwindigkeit max. 0,1 m/s. Nicht für Türen in Durchgangsbereichen geeignet. |