|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Schiebetürbeschlag Perlan 140 Duosync Zubehörset für Flügelgewichte bis 140 kg: - synchrone Bedienung von zwei Flügeln mit nur einer Hand - Synchronisation über wartungsfreien Zahnriemen und Umlenkrollen. - Korrosionsgeschützte Bauteile Standardausführung/Lieferumfang: Laufprofil für direkte Deckenbefestigung oder Wandbefestigung mit Winkeln 4 Rollenwagen mit Aufhängerschrauben, 4 Trägerplatten, 2 Bodenführung, 4 Endanschlag mit 2 Feststellfedern 1 Zahnriemen 2 Riemenschlösser 2 Mitnehmerwinkel 2 Umlenkrollen Baumaße: Flügelbreite: ............ mm Anwendungsbereich: Für zweiflügelige Schiebeelemente |
| --- | --- |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zusatzpuffer (Boden- oder Wandbefestigung) Der Türflügel muss zusätzlich, außer mit dem Endanschlag durch einen weiteren Puffer gestoppt werden, der entweder auf der Höhe der Türmitte oder unten angebracht ist, so dass der Türflügel gleichzeitig oben und unten abgestoppt wird. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Bodenführung mit durchgehender Schiene |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Clipsblende aus Aluminium Als Verblendung des Laufprofils und Türaufhängung. Über Blendenbefestigungswinkel (inkl.) direkt auf dem Laufprofil anzubringen. Farbton: ( ) Alu eloxiert ( ) RAL ........ ( ) für Perlan 140 mit Wandbefestigung ( ) für Perlan 140 mit Deckenbefestigung ( ) Seitenteile für Wand- oder Deckenbefestigung |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Zubehör für Ganzglas-Schiebetüren / Glasklemmplatten ( ) Klemmplatte 200 mm breit aus Leichtmetall für Glasstärke 8 - 12mm (2 Stk pro Flügel) ( ) Durchgehendes Glasklemmprofil ( ) Bodenführung Glasflügel (einstellbar) |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Einstellbare Feststellung Zusätzlich kann eine einstellbare Feststellung installiert werden, mit der man die Einrast- und Auslösekraft variabel bestimmen kann. |
|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € GEZE Modulares Festfeldprofil Das GEZE Festfeldprofil ist geeignet zur Einfassung von Oberlichtern und Seitenteilen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und kann im Innen- und Außenbereich als Trockenverglasung eingesetzt werden. Das System ist für die Glasstärken 8, 10 und 12 mm ausgelegt. Die Glasstärken werden mit der identischen Klemmeinheit fixiert, ein Systemwechsel ist nicht notwendig. Die im System enthaltenen Eindrehmuttern der Klemmeinheiten sind im Grundprofil frei positionierbar und können gem. der TRPV zur Glaskante gesetzt werden. Zusätzliche Bohrungen bezogen auf die Glaskanten bzw. Klemmeinheiten sind nicht erforderlich. Die Einstellung der Glasscheiben erfolgt mittels systemkonformen Justiereinheiten, die in der Klemmeinheit integriert sind und einen Toleranzausgleich von +/- 2,5 mm ermöglichen. Systemfremde Bauteile zur Justierung sind nicht zugelassen. Des Weiteren sind die Klemmeinheiten mit einem Sicherheits-Set für freihängende Verglasung erweiterbar. Das Grundsystem ist mit verschiedenen Design Clipsblenden kombinierbar. Grundsystem / Basisprofil ( ) Grundprofil Aluminium, L = 6.000 mm ( ) Klemmsystemeinheiten Set 20 (20 Stück) ausreichend für ein Grundprofil L = 6.000 mm und verwendbar für Glasstärke 8 / 10 und 12 mm Blenden Design 40 Aluminium (passend zu Patch Fittings, Perlan 140, Levolan etc.) ( ) Clipsblende Profildesign 40 Set für Glasstärke 8 bis 12 mm (Set = 2 Profile) ( ) Oberfläche silberfarbig eloxiert ( ) Oberfläche nirofarbig eloxiert ( ) stirnseitige Abdeckkappe für Profildesign 40 ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 8 und 10 mm ( ) silberfarbig eloxiert für Glasstärke 12 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 8 und 10 mm ( ) Edelstahl matt für Glasstärke 12 mm Blendendesign Pendulo ( ) Clipsblende Profildesign Pendulo für Glasstärke 8 und 10 mm (2 Stück erforderlich für ein Grundprofil) ( ) Oberfläche silberfarbig eloxiert ( ) Oberfläche nirofarbig eloxiert ( ) stirnseitige Abdeckkappe für Profildesign Pendulo ( ) silberfarbig lackiert für Glasstärke 8 mm ( ) silberfarbig lackiert für Glasstärke 10 mm ( ) nirofarbig lackiert für Glasstärke 8 mm ( ) nirofarbig lackiert für Glasstärke 10 mm Optionales Zubehör zum modularen Festfeldprofil ( ) Zusätzliche Klemmbeilagen (Set 40) für Glasstärke 8 mm ( ) Klemmsystemeinheiten Set 01 (1 Stück) für zusätzlichen Klemmpunkt ( ) Set Sicherheitsausführung für Oberlichter und freihängende Glasscheiben, ausreichend für 5 Klemmeinheiten |